## Slide 1: 单周期CPU程序编写
计算机组成实验 周宇恒 3130000011

## Slide 2: 三个版本
1. simple but wrong
2. 抄书（调试成功，未保存）
3. Version 3（替代法，调试成功）

## Slide 3: 调试重要工具：debug_out(didsplay)
Debug_out:
single_leds x_single_leds(clk,(i_disp_sel==6'b100001)?{{5'b00000},i_pc}:
((i_disp_sel==6'b100010)?i_clk_cnt:i_reg_dat[15:0]),oa,ob,oc,od,oe,of,og,o_dp,o_sel);
红色部分与“实验7-第7章 单时钟数据通道设计”第29页的要求不符，需修改为下页内容：

## Slide 4
single_gpr x_single_gpr(clk,rst,instr[25:21],instr[20:16],switch[4:0],reg3_out,i_wdata,ctrl[3],reg1_dat,reg2_dat,gpr_disp_out);
always@* begin
case(switch[6:5])
2'b00: disp_num= gpr_disp_out[31:16];
2'b01: disp_num= gpr_disp_out[15:0];
2'b10: disp_num=o_pc;
2'b11: disp_num=clk_cnt;
endcase
end
display x_display(disp_clk,disp_num, anode, segment);
在主程序中用以上程序来代替p69调用debug_out的语句。p73的module debug_out模块可删去。行数比原来更少。

## Slide 5
书p73-78的显示代码，不够简洁，可以用之前的display模块替换，可将代码缩减100行左右。
两者的原理是一致的，只是用8位的segment[7:0]代替了逐个赋值的o_a,o_b,…,o_g.
4'b0000: begin
o_a<=0;
o_b<=0;
o_c<=0;
o_d<=0;
o_e<=0;
o_f<=0;
o_g<=1;
end
......
......

## Slide 6: 推荐：display
module display(
input wire clk,
input wire [15:0] digit,
output reg [ 3:0] node,
output reg [ 7:0] segment);
case (code)
4'b0000: segment <= 8'b11000000;
(上页蓝色部分的一段，可用该处一行代替)
……
因为硬件程序不具有屏幕输出，7段数码管是我们唯一的观察窗口！（本程序不是用扩展板的32位数码管，只使用小板子上的4个数码管）

## Slide 7: 以此调试
module display(clk, digit, anode, segment);
…
先让显示模块输出常数，看显示模块本身是否正确：
Display x_display(clk, 16’h0143, anode, segment);
……
若正确，则可用它输出各种中间结果，检验各中间变量的正确性：
Display x_display(clk, instr, anode, segment); // 对32位变量看后16位结果
Display x_display(clk, mdata, anode, segment);
Display x_display(clk, ctrl, anode, segment);
Display x_display(clk, jump, anode, segment);
……

## Slide 8: 三项功能逐一检查
1. clk_cnt:
只需注意区分两个时钟变量：
Clk：人按键产生的时钟信号，按一次一个脉冲
disp_clk：系统时钟，频率很高
2. pc_out（指令地址）:
可以监测的中间变量：instr
Instr指指令的32位内容（详细见下页）
预期pc_out变量的值如下变化：0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 … ｛按书上的程序是每次加一的，这是错误的，应该pc+4｝
3. gpr_disp_out:
可以监测的中间变量：Mem + ctrl

## Slide 9
10001100000000000000000000000000,
10001100000000010000000000000001,
10001100000000100000000000000010,
00000000000000100001100000100000,
00000000010000110001000000100000,
00000000011000000001100000100000,
00010000011000010000000000000001,
00001000000000000000000000000100,
10101100000000100000000000000011,
00001000000000000000000000000000;
8C010000,
8C020004,
8C040001,
00221820,
00431020,
00611820,
10640001,
08000004,
AC020003,
08000000;

## Slide 10: 细节
1. UCF文件，需加上下面第一图中28行的语句，否则会出现下面第二图中的错误信息。

## Slide 11
2. 按键防抖动（本人程序中采用如下代码对时钟clk按键和重置rst按键防抖动）
module pbdebounce(input wire clk,input wire button,output reg pbreg);
reg [7:0] pbshift;
wire clk_1ms;
timer_1ms m0(clk,clk_1ms);
always@(posedge clk_1ms)
begin
pbshift=pbshift<<1;//左移1位，将当前按键记录
pbshift[0]=button;
if (pbshift==0)
pbreg=0;
if (pbshift==8'hFF)// pbshift八位全为1
pbreg=1;
end
endmodule

## Slide 12: The end.