## Slide 1
网络安全实验
实验二

## Slide 2
类型：ARP欺诈和DNS攻击
原理：TCP/IP建立在可信的网络环境中，缺乏有效的加密技术，容易受到攻击。
攻击方式：伪造请求包/窃听请求包，并伪造响应包。
攻击效果：操控目标的IP-MAC缓存地址，从而改变受攻击节点方的通信对象。
假消息和攻击原理

## Slide 3
攻击方通过截取发送方的请求包，并伪造响应包，发送伪造的IP地址，从而改变发送方的通信地址。
利用机制：
1、报文广播机制。
2、IP-MAC缓存机制。
ARP欺诈
发送方
请求包
接收方
响应包
发送方
请求包
接收方
响应包
攻击方
截取
伪造
攻击方
伪造IP-MAC缓存
广播形式
ARP解析，主机MAC地址是IP对应的MAC

## Slide 4
如果是虚拟机设备，先将网络连接设为桥接模式。编辑虚拟网络编辑器，选择对应的网卡
ARP攻击流程

## Slide 5
ARP攻击流程
1、同一局域网内可以互通的两台主机

## Slide 6
ARP攻击流程
2、查看主机的arp表
注意这里网关和虚拟机对应的MAC地址是不同的

## Slide 7
ARP攻击流程
3、使用arpspoof对主机进行攻击
ubuntu设备可以安装dsniff工具，使用arpspoof进行攻击
arpspoof -i (网卡） -t 主机号 网关
注意这里攻击者用自己的MAC地址替换掉了网关（更新可能较慢，可以多ping几次刷新后再查看）
其他平台设备可以安装相似工具，或者完成我发在群里的arpspoof.py进行攻击

## Slide 8
ARP攻击流程
4、实现DNS攻击
虚拟机上完成并运行dnsspoof_.py，或者使用其他工具（比如ettercap）完成DNS攻击
dns_hosts设置一些域名与ip的对应关系，然后在主机上ping对应域名，看能否解析成功